## Slide 1: 第18章 直流稳压电源
18.2 滤波器
18.3 直流稳压电源
18.1 整流电路

## Slide 2: 18.0 引言
最重要的电源可以从哪里获得？

## Slide 3: 18.0 引言
电网为正弦电压，直流设备怎么办？

## Slide 4: 18.0 引言
整流
Notes: 电网电压为交流正弦电，而在电子技术中通常会用到直流电，如何解决？一种是采用直流发电机，直接发出直流电；另一种是用半导体电路得到直流电。

## Slide 5: 18.0 引言
半导体直流电源的组成
功能：把交流电压变成稳定的大小合适的直流电压。
交流电源
负载
变压
变压
变压
变压
整流
整流
整流
整流
滤波
滤波
滤波
滤波
稳压
稳压
稳压
稳压
u
1
u
1
u
1
u
1
u
2
u
2
u
2
u
2
u
3
u
3
u
3
u
3
u
4
u
4
u
4
u
4
u
O
u
O
u
O
u
O
Notes: 电网电压为交流正弦电，而在电子技术中通常会用到直流电，如何解决？一种是采用直流发电机，直接发出直流电；另一种是用半导体电路得到直流电。

## Slide 6: 第18章 直流稳压电源
18.2 滤波器
18.3 直流稳压电源
18.1 整流电路

## Slide 7: 18.1.0 引言
整流电路的作用:
将交流电压转变为脉动的直流电压。
常见的整流电路：
半波、全波、桥式和倍压整流; 单相和三相整流等。
分析时可把二极管当作理想元件处理：
二极管的正向导通电阻为零，反向电阻为无穷大。
整流原理：
利用二极管的单向导电性。

## Slide 8: 18.1.1 单相半波整流电路
2. 工作原理
uD
O
Va > Vb，二极管D导通。
3. 工作波形
1. 电路结构
uO
O
u 正半周

－

－

## Slide 9
u
t
O
uD
O
2. 工作原理
Va>Vb，二极管D导通。
1. 电路结构
uO
O
u 正半周
3. 工作波形
Va< Vb，二极管D 截止。
u 负半周

－
18.1.1 单相半波整流电路

## Slide 10
4. 参数计算
(1) 整流电压平均值 Uo
(2) 整流电流平均值 IO
(3) 流过每个二极管电流平均值 ID
(4) 每个二极管承受的最高反向电压 URM
(5) 变压器二次电流有效值 I
18.1.1 单相半波整流电路
电流有效值：将一直流电与一交流电分别通过相同阻值的电阻，如果相同时间内两电流通过电阻产生的热量相同，就说这一直流电的电流值是这一交流电的有效值。

## Slide 11
5. 整流二极管的选择
平均电流 ID 与最高反向电压 URM 是选择整流二极管的主要依据。
选管时应满足：
IOM  ID ， URWM  URM
优点：结构简单，使用的元件少。
缺点：电源利用率低-只利用了电源的半个周期
输出的直流成分比较低
输出波形的脉动大
18.1.1 单相半波整流电路
应用：要求不高，输出电流较小的场合。
Notes: URWM为反向工作峰值电压，IOM为最大整流电流。

## Slide 12: 18.1.2 单相桥式整流电路
2. 工作原理
Va>Vb，二极管 D1、 D3 导通， D2、 D4 截止 。
3. 工作波形
uD2uD4
1. 电路结构

－

－
u 正半周

## Slide 13
Va<Vb, 二极管D2、D4
导通， D1、D3 截止 。
uD1uD3

－

－
u 负半周
18.1.2 单相桥式整流电路
1. 电路结构
2. 工作原理
3. 工作波形
uD2uD4

## Slide 14
4. 参数计算
(1) 整流电压平均值 UO
(2) 整流电流平均值 IO
(3) 流过每个二极管电流平均值 ID
(4) 每个二极管承受的最高反向电压 URM
(5) 变压器二次电流有效值 I
18.1.2 单相桥式整流电路

## Slide 15
18.1.2 单相桥式整流电路
参数 | 半波 | 桥式
整流电压平均值 | UO1=0.45U | UO2=？
整流电流平均值 | IO1=UO1/RL | IO2=？
流过每个二极管电流平均值 | ID1=IO1 | ID2=？
每个二极管承受的最高反向电压 | URM1=1.4U | URM2=？
变压器二次电流有效值 | I1=1.57IO1 | I2=？
半波整流电路 VS 桥式整流电路

## Slide 16
18.1.2 单相桥式整流电路
参数 | 半波 | 桥式
整流电压平均值 | UO1=0.45U | UO2=0.9U=2UO1
整流电流平均值 | IO1=UO1/RL | IO2=UO2/RL=2IO1
流过每个二极管电流平均值 | ID1=IO1 | ID2=0.5IO2=ID1
每个二极管承受的最高反向电压 | URM1=1.4U | URM2=URM2
变压器二次电流有效值 | I1=1.57IO1 | I2=1.11IO2=1.4I1
半波整流电路 VS 桥式整流电路

## Slide 17
(1) 输出直流电压高；
(2) 脉动较小；
(3) 电源变压器得到充分利用。
目前，半导体器件厂已将整流二极管封装在一起，制成单相及三相整流桥模块，这些模块只有输入交流和输出直流引线，减少接线，提高了可靠性，使用起来非常方便。
桥式整流电路的优点：
18.1.2 单相桥式整流电路

## Slide 18
单相桥式整流电路的几种形式
18.1.2 单相桥式整流电路

## Slide 19
解：变压器二次电压有效值
例1：单相桥式整流电路中，已知交流电网电压为 220V，负载电阻 RL = 50, 负载电压UO=100V, 试求变压器的变比和容量, 并选择二极管。
流过每只二极管的电流平均值
每只二极管承受的最高反向电压
整流电流的平均值
考虑到变压器二次绕组及二极管上的压降，变压器二次电压一般应高出 10%，即取
U = 1.1  111V  122 V
18.1.2 单相桥式整流电路

## Slide 20
I = 1.11 IO= 1.11  2 A= 2. 2 A
变压器二次电流有效值
变压器容量
S = U I = 122  2.2 V.A = 268. 4 V.A
变压器二次电压 U  122 V
可选用二极管2CZ55E，其最大整流电流为1A，反向工作峰值电压为300V。
18.1.2 单相桥式整流电路
为了安全，二极管反向工作峰值电压要选得比URM大一倍左右

## Slide 21
例2：试分析图示桥式整流电路中的二极管D2 或D4 断开时负载电压的波形。如果D2 或D4 接反，后果如何？如果D2 或D4因击穿或烧坏而短路，后果又如何？
解：当 D2或 D4断开后，
电路为单相半波整流电路。正半周时，D1和D3导通，负载中有电流通过，负载电压uO=u；负半周时，D1和D3截止, 负载中无电流通过, 负载两端无电压，uO =0。
18.1.2 单相桥式整流电路

## Slide 22
如果D2或D4接反，则正半周时，二极管D1、D4或D2、D3导通，电流经D1、D4或D2、D3而造成电源短路，电流很大，因此变压器及D1、D4或D2、D3将被烧坏。
18.1.2 单相桥式整流电路
u
u
O
O
+
+
_
_
~
~
u
u
+
+
_
_
R
R
L
L
D
D
2
2
D
D
4
4
D
D
1
1
D
D
3
3
u
u
O
O
+
+
_
_
~
~
u
u
+
+
_
_
R
R
L
L
D
D
2
2
D
D
4
4
D
D
1
1
D
D
3
3
u
u
O
O
+
+
_
_
~
~
u
u
+
+
_
_
R
R
L
L
D
D
2
2
D
D
4
4
D
D
1
1
D
D
3
3
u
u
O
O
+
+
_
_
~
~
u
u
+
+
_
_
R
R
L
L
D
D
2
2
D
D
4
4
D
D
1
1
D
D
3
3
如果D2或D4因击穿烧坏而短路，则正半周时，情况与D2或D4接反类似，电源及D1或D3也将因电流过大而烧坏。

## Slide 23: 第18章 直流稳压电源
18.2 滤波器
18.3 直流稳压电源
18.1 整流电路

## Slide 24
原理：电容两端的电压不能突变
通过电感的电流不能突变
18.2.0 引言
滤波
u
3
u
3
u
4
u
4
u
3
u
3
u
4
u
4
脉动电压
现状：脉动电压=直流成分+交流成分
滤波：去交流，留直流，平滑输出电压波形
方法：将电容与负载 RL并联
将电感与负载 RL串联

## Slide 25
+
C
iC
i
= uC
2. 工作原理
3. 工作波形
1. 电路结构
u >uC时，二极管导通, 电源在给负载RL供电的同时也给电容充电， uC 增加，uO= uC 。
u <uC时，二极管截止，电容通过负载RL 放电，uC按指数规律下降， uO= uC 。
18.2.1 电容滤波器( C 滤波器)

## Slide 26
4. 电容滤波电路的特点
(T —电源电压的周期)
输出电压的脉动程度与平均值UO 和放电时间常数 RLC有关。
RLC 越大 电容器放电越慢输出电压的平均值UO越大，波形越平滑。
为了得到比较平直的输出电压
≥
RC 滤波适合于电压较高，负载电流较小并且变化也较小的场合。
18.2.1 电容滤波器( C 滤波器)
Notes: 负载电流大的话，会导致输出电压脉动较大

## Slide 27
例3：有一单相桥式整流滤波电路，已知交流电源频率 f = 50Hz，负载电阻 RL = 200，要求直流输出电压UO=30V，选择整流二极管及滤波电容器。
流过二极管的电流
二极管承受的最高反向电压
变压器二次电压的有效值
解：1. 选择整流二极管
IOM =100mA URWM =50V
可选用二极管2CZ52B
18.2.1 电容滤波器( C 滤波器)

## Slide 28
取 RLC = 5  T/2
已知 RL = 200 
2. 选择滤波电容器
可选用C = 250 F，耐压为 50 V 的极性电容器。
解：
例3：有一单相桥式整流滤波电路，已知交流电源频率 f = 50Hz，负载电阻 RL = 200，要求直流输出电压UO=30V，选择整流二极管及滤波电容器。
18.2.1 电容滤波器( C 滤波器)

## Slide 29
1. 电路结构
2. 滤波原理
流过电感的电流发生变化
18.2.2 电感电容滤波器( LC 滤波器)
线圈中产生自感电动势阻碍电流的变化
使负载电流和电压的脉动减小。
第一种解释

## Slide 30
2. 滤波原理
18.2.2 电感电容滤波器( LC 滤波器)
第二种解释
直流分量
电感无阻碍作用
（相当于电感短路）
直流电压大部分降在RL上
交流分量
电感有阻碍作用
（f↑，XL↑ ）
交流电压大部分降在L上
留直流
去交流
+
滤波

## Slide 31
应用场合
18.2.2 电感电容滤波器( LC 滤波器)
电流较大(电感内阻较小)
输出电压脉动较小（L、C二重滤波）
高频时更为合适（电感滤波效果更明显）
缺点：电感有压降，造成输出电压的下降

## Slide 32
 形 LC 滤波器
优点：滤波效果比LC滤波器更好
缺点：电感体积大而笨重，成本高
18.2.3  形滤波器

## Slide 33
特征：用电阻代替电感，比 形 LC 滤波器的体积小、成本低。
 形 RC 滤波器
R愈大，C2愈大，滤波效果愈好。但R大将使直流压降增加，主要适用于负载电流较小而又要求输出电压脉动很小的场合。
18.2.3  形滤波器

## Slide 34
滤波器性能对比
18.2 滤波器
 | 电容滤波器 | LC滤波器 |  形RC滤波器
输出电压 | 较高 （无电阻或电感产生压降） | 较低且脉动较小 | 较低且脉动更小 （电压脉动比LC滤波器更小）
负载电流 | 负载电流较小并且变化也较小 （电流大容易导致电压脉动较大） | 负载电流较大 | 负载电流较小
频率 |  | 用于高频时更为合适 | 

## Slide 35: 第18章 直流稳压电源
18.2 滤波器
18.3 直流稳压电源
18.1 整流电路

## Slide 36: 18.3.0 引言
整流、滤波得到的电压不稳定
随电源电压和负载的变化而变化
不稳定的电压造成的危害
a. 产生测量或者计算误差
b. 控制装置工作不稳定
说好的直流呢？
Notes: 举电能质量的例子

## Slide 37: 18.3.0 引言
稳压电路（稳压器）
为电路或负载提供稳定的输出电压的一种电子设备
特征
稳定性：输出电压大小基本上与电网电压、负载及环境温度的变化无关
输出阻抗：理想-稳压器是输出阻抗为零的恒压源
现实-内阻很小的电压源
（内阻↓，稳压性能↑ ）
稳压电路是整个电子系统的一个组成部分，也可以是一个独立的电子部件。

## Slide 38: 18.3.1 稳压二极管稳压电路
2. 工作原理
UO = UZ IR = IO + IZ
RL(IO) IR 
设UI一定，负载RL变化
IR (IRR) 基本不变
 UO (UZ ) 
 IZ

IR
IZ
限流调压
1. 电路
R
DZ
稳压电路
U
I
UZ
UO 基本不变

## Slide 39
UO = UZ IR = IO + IZ
UI UZ 
设负载RL一定， UI 变化
IRR 
 IZ 
 IR 

U
I
UZ
18.3.1 稳压二极管稳压电路
2. 工作原理
1. 电路
UO 基本不变

## Slide 40: 3. 参数的选择原则
UZ = UO
IZM= (1.5 ~ 3) IOM
UI = (2 ~ 3) UO
4. 应用场合
输出电压固定
输出电流不大
负载变动不大
（二极管调压范围有限）
18.3.1 稳压二极管稳压电路
Notes: 为了解决稳压二极管稳压电路的缺陷，提出了串联型稳压电路

## Slide 41
调整元件
比较放大
基准电压
采样电路
采用线性集成运放作为比较放大器，以减小稳压电路输出电压的温漂和提高输出电压稳定精度。
18.3.2 串联型稳压电路

## Slide 42: 稳压过程
当由于电源电压或负载电阻的变化使输出电压
UO 升高时，有如下稳压过程：
由电路图可知
UO
UF 
UB 
UO
IC 
UCE 
由于引入的是串联电压负反馈，故称串联型稳压电路。
18.3.2 串联型稳压电路

## Slide 43: 输出电压及调节范围
输出电压
虚断
18.3.2 串联型稳压电路
分压比
基准电压
Notes: 通过调节分压比，可以改变输出电压

## Slide 44
评价
工作电流较大(取消了稳压二极管）
输出电压一般可连续调节(采用分压电阻）
稳压性能优越
18.3.2 串联型稳压电路
应用
目前这种稳压电源已经制成单片集成电路，广泛应用在各种电子仪器和电子电路中。

## Slide 45
2. 固定式三端集成稳压器
1. 单片集成稳压电源
优点：体积小，可靠性高，使用灵活，价格低廉
端口（最简单情况）：输入、输出和公共引出端，故称之为三端集成稳压器。
表示集成稳压器的输出电压的数值, 以V为单位。
输出电流：
（3个等级）
W78L / W79L  输出电流100 mA
W78M/ W79M  输出电流500 mA
W78/W 79  输出电流 1.5 A
5V, 6V, 9V, 12V, 15V, 18V, 24V, 7个等级
输出电压：
型号命名
W78 (输出正电压)系列
W79 (输出负电压)系列
(1)
18.3.3 集成稳压电源

## Slide 46
(2) 外形及引脚功能
W7800、W7900系列稳压器有金属封装和塑料封装两种
W78系列
IN
OUT
GND
3
1
2
78 
IN
1
2
3
OUT
GND
金属封装
塑料封装
IN
79
1
2
3
OUT
GND
IN
OUT
GND
3
1
2
金属封装
塑料封装
W79系列
外形封装和引脚功能图
W7800
+
+
2
1
3
_
W7900
1
3
_
2
符号
使用时必须注意引脚功能，不能接错，否则电路将不能正常工作，甚至损坏集成电路。
18.3.3 集成稳压电源

## Slide 47
输出电压： 1. 25 ~ 37 V 连续可调
输出电流： L型(0.1A)、M型(0.5A)，未标字母(1.5A)
外形及引脚功能
3. 可调式三端集成稳压器
W117/217/317系列 (输出正电压)
W137/W237/W337系列(输出负电压)
18.3.3 集成稳压电源

## Slide 48
4. 三端输出集成稳压器的应用
输出为固定正电压时的接法如图所示。
(1) 输出为固定电压的电路
输入与输出之间的电压不得低于2V，一般在5V左右。
CO
W7805
Ci
UI
+
_
UO
1
2
3
0.1~1F
+
_
1F
18.3.3 集成稳压电源

## Slide 49: (2) 同时输出正、负电压的电路
18.3.3 集成稳压电源

## Slide 50
(3) 提高输出电压的电路
U : 为W78固定输出电压
UO= U + UZ
18.3.3 集成稳压电源

## Slide 51
(4) 输出电压可调的电路
可见移动电位器的滑动端，改变电阻 R2 和 R1的比值，便可调节输出电压 UO 的大小。
18.3.3 集成稳压电源

## Slide 52
P178-18.1.6，P178-18.1.7
P180-18.2.5
P180-18.3.4
第18章作业