## Slide 1: 第20章 门电路和组合逻辑电路
20.1 数制和脉冲信号
20.2 基本门电路及其组合
20.5 逻辑代数
20.4 CMOS门电路
20.3 TTL门电路
20.6 组合逻辑电路的分析和设计
20.7 加法器
20.8 编码器
20.9 译码器和数字显示

## Slide 2
20.0 引言
引例：电压测量
连续信号 VS 非连续信号
数字电压表
模拟电压表

## Slide 3
(1)模拟信号：在时间上或数值上连续变化的信号。
(2)模拟电路：处理模拟信号的电路
典型电路：整流电路、放大电路等
重点内容：输入和输出信号间的大小及相位关系
晶 体 管：通常工作在放大区
20.0 引言
1. 模拟电路

## Slide 4
(1)数字信号（脉冲信号）：在时间上和数值上都是不连续变化的，即是一种跃变信号，并且持续时间短暂。
(2)数字电路：处理数字信号的电路
主要内容：输入、输出信号之间的逻辑关系
晶 体 管：一般工作在截止和饱和区，起开关作用
20.0 引言
2. 数字电路
Notes: 数字电路很多时候是用来测量模拟信号的。那么，测量结果如何表征呢？我们最早学习的是十进制的计数模式，那么，除了十进制，还有其他进制的计数模式吗？另外，我们所谓的数字信号也就是脉冲信号是怎么得到的呢？这就是第一节我们要学习的内容

## Slide 5: 第20章 门电路和组合逻辑电路
20.1 数制和脉冲信号
20.2 基本门电路及其组合
20.5 逻辑代数
20.4 CMOS门电路
20.3 TTL门电路
20.6 组合逻辑电路的分析和设计
20.7 加法器
20.8 编码器
20.9 译码器和数字显示

## Slide 6
在数字体制中，常用的是十进制, 它有0～9十个数码，计数规则为 “逢十进一” 。
1. 常用数制
数制是计数进位制的简称。在数字电路中常用的数制有十进制、二进制、八进制和十六进制。
(1) 十进制
各个数码处于十进制数的不同数位时, 所代表的数值不同, 即不同数位有不同数位的“位权”值。整数部分从低位至高位每位的权依次为： 100、101 、102、…;
小数部分从高位至低位每位的权依次为： 101 、 10–2 、 10–3 、… 。十进制的基数(底数)是 10 。
如：(123.45) 10=1102+2101+3100+4101+5102
20.1.1 数制

## Slide 7: (2) 二进制
二进制有 0 和 1 两个数码，基数是2，计数规则为 “逢二进一” 。
二进制数可转换为十进制数，例如：
(110101.01)2 = 125+124+023+122+021+120+ 02-1
+12-2
= (53.25)10
(3) 八进制
八进制有 0 ~ 7 八个数码，基数是8，计数规则为 “逢八进一” 。
八进制数可转换为十进制数，例如：
(32.4)8 = 3  81 + 2  80 + 4  8−1 = (26.5)10
20.1.1 数制
Notes: 二进制抢答（100111.01）2=39.25

## Slide 8
(4) 十六进制
十六进制有 0 ~ 9, A(10) , B(11) , C(12) ，D(13) ，E(14) ，F(15)十六个数码，基数是16，计数规则为 “逢十六进一” 。
十六进制数可转换为十进制数，例如：
(3B.6E)16 = 3161+ B160 + 616−1 +14 16−2 (59.4)10
20.1.1 数制

## Slide 9
(1) 十二进制转换
十进制数转换为二进制数分整数和净小数两部分进行。
整数部分的转换采取除2取余法，直到商为零为止。
例如将十进制数 (27.35)10 转换成二进制数。
……………… 余数 1 (d0)
……………… 余数 1 (d1)
……………… 余数 0 (d2)
……………… 余数 1 (d3)
……………… 余数 1 (d4)
2 27
2 13
2 6
2 3
2 1
0
1.十进制数转换为任意进制数
20.1.1 数制

## Slide 10
净小数部分的转换采取乘 2取整法，直到满足规定的位数为止。
0.35  2 = 0.7 …… 整数0 (d1)
0.7  2 = 1.4 …… 整数1 (d2)
0.4  2 = 0.8 …… 整数0 (d3)
0.8  2 = 1.6 …… 整数1 (d4)
0.6  2 = 1.2 …… 整数1 (d5)
0.2  2 = 0.4 …… 整数0 (d6)
(27.35)10 =(d4d3 d2d1d0.d-1d-2d-3d-4d-5d-6 ) = (11011.010110)2
(1) 十二进制转换
20.1.1 数制

## Slide 11
十进制数
二进制数
将二进制数整数部分从低位开始每3位划为一组；
将小数部分从高位开始每3位划为一组。
例：将十进制数 27.35 转换成八进制数。
(27.35)10 = (33.26)8
(0 1 1 0 1 1 . 0 1 0 1 1 0 )2
( 3 3 . 2 6 )8
(2) 十-八进制转换
20.1.1 数制

## Slide 12
(0 0 0 1 1 0 1 1 . 0 1 0 1 1 0 0 0)2
( 1 B . 5 8 )16
(27.35)10 = (1B.58)16
(3) 十-十六进制转换
十进制数
二进制数
将二进制数整数部分从低位开始每4位划为一组；
将小数部分从高位开始每4位划为一组。
例：将十进制数 27.35 转换成十六进制数。
20.1.1 数制
Notes: 那电路中的数字信号又是怎样的呢？

## Slide 13
脉冲幅度 A
脉冲上升沿 tr
脉冲周期 T
脉冲下降沿 tf
脉冲宽度 tp
脉冲信号的部分参数：
实际的矩形波
脉冲信号有正和负之分。
正脉冲：脉冲跃变后的值比初始值高。
负脉冲：脉冲跃变后的值比初始值低。
20.1.2 脉冲信号
Notes: 在数字电路中，信号是脉冲的，持续时间很短，甚至可能是纳秒级的。常见的是矩形波和三角波。此处以矩形波为例予以说明

## Slide 14: 第20章 门电路和组合逻辑电路
20.1 数制和脉冲信号
20.2 基本门电路及其组合
20.5 逻辑代数
20.4 CMOS门电路
20.3 TTL门电路
20.6 组合逻辑电路的分析和设计
20.7 加法器
20.8 编码器
20.9 译码器和数字显示
Notes: 模拟电路中有加法器、减法器、积分器等来进行信号运算，那数字电路中实现信号计算的基本单元又是怎样的？

## Slide 15
逻辑门电路
地位：数字电路中最基本的逻辑元件
门：能按照一定的条件去控制信号通过或不通过
（开关）
逻辑：门电路的输入和输出之间存在一定的逻辑关系
(因果关系)
基本逻辑关系：与、或、非
20.2.1 逻辑门电路的基本概念
Notes: 数字电路主要进行的是逻辑运算

## Slide 16
设开关断开、灯不亮用逻辑 0 表示, 开关闭合、灯亮用逻辑 1 表示。
逻辑表达式 Y = A • B
1. 与逻辑关系
当决定某事件的条件全部具备时，该事件才发生。
0
0
0
1
0
1
1
1
0
1
0
0
A
B
Y
状态表
Y
B
A
20.2.1 逻辑门电路的基本概念

## Slide 17
指当决定某事件的条件之一具备时,该事件就发生。
逻辑表达式 Y = A + B
0
0
0
1
1
1
1
1
0
1
1
0
A
B
Y
状态表
2. 或逻辑关系
20.2.1 逻辑门电路的基本概念

## Slide 18
非逻辑关系是否定或相反的意思。
逻辑表达式 Y = A
状态表
1
0
1
A
Y
0
3. 非逻辑关系
20.2.1 逻辑门电路的基本概念

## Slide 19
门电路
概念：用以实现逻辑关系的电子电路
按功能分类：与门、或门、非门、与非门、或非门、异或门等
电位（电平）：由电子电路实现逻辑运算时，它的输入和输出信号都是用电位(或称电平) 的高低表示的
数值：高电平和低电平都不是一个固定的数值, 而是有一定的变化范围。
20.2.2 分立元器件基本逻辑门电路

## Slide 20
1
0
0V
UCC
高电平
低电平
20.2.2 分立元器件基本逻辑门电路

## Slide 21
1. 二极管与门电路
(1) 电路
(2) 工作原理
输入A、B 全为高电平 1 ，输出 Y 为 1 。
输入A、B 不全为 1 ，输出 Y 为 0 。
与门逻辑状态表
1
0
0
0
20.2.2 分立元器件基本逻辑门电路

## Slide 22
(3) 逻辑关系
: 与 逻辑
即：有 0 出 0 ，
全 1 出 1 。
逻辑表达式
Y = A ∙ B
逻辑符号
与门逻辑状态表
1. 二极管与门电路
20.2.2 分立元器件基本逻辑门电路

## Slide 23
(2) 工作原理
输入A、B全为低电平 0 ，输出 Y 为 0 。
输入A、B有一个为 1 ，输出 Y 为 1 。
1
1
1
0
(1) 电路
0
0
0
1
1
1
0
1
或门逻辑状态表
A
B
Y
输 入
输出
2. 二极管或门电路
20.2.2 分立元器件基本逻辑门电路

## Slide 24
(3) 逻辑关系
: 或逻辑
即：有 1 出 1 ，
全 0 出 0 。
Y=A+B
逻辑表达式
逻辑符号
2. 二极管或门电路
20.2.2 分立元器件基本逻辑门电路

## Slide 25
截止
(2) 逻辑表达式 Y=A
0
1
(1) 电路
0
1
1
0
1
0
A
Y
非门逻辑状态表
饱和
3. 晶体管非门电路
20.2.2 分立元器件基本逻辑门电路

## Slide 26
&
A
例：根据输入波形画出输出波形
A
B
Y1
有 0 出 0 ，全 1 出 1 。
有 1 出 1 ，全 0 出 0 。
Y2
20.2.2 分立元器件基本逻辑门电路

## Slide 27
1. 与非门电路
有 0 出 1 ，全 1 出 0 。
与非门
逻辑表达式
Y = A ∙ B
与门
非门
与非逻辑状态表
20.2.3 基本逻辑门电路的组合

## Slide 28
或非门
有 1 出 0 ，全 0 出 1
Y = A + B
逻辑表达式
或非逻辑状态表
2. 或非门电路
20.2.3 基本逻辑门电路的组合

## Slide 29
3. 与或非门电路
Y = A∙B +C∙D
逻辑表达式
逻辑符号
20.2.3 基本逻辑门电路的组合
Notes: 到此为止，我们的逻辑门电路都是由分立元器件构成。根据我们前面所学的知识，这种分立电路对于逻辑功能的最终可靠性是由较大影响的。因此，人们基于两种思路得到了相应的逻辑门电路的集成电路

## Slide 30: 第20章 门电路和组合逻辑电路
20.1 数制和脉冲信号
20.2 基本门电路及其组合
20.5 逻辑代数
20.4 CMOS门电路
20.3 TTL门电路
20.6 组合逻辑电路的分析和设计
20.7 加法器
20.8 编码器
20.9 译码器和数字显示
Notes: 第二节介绍的是分立元器件组成的门电路，最常用的却是各种集成门电路，具有高可靠性和微型化的优点。集成门电路主要分为TTL门电路和CMOS门电路两大类。首先我们来认识一下TTL门电路

## Slide 31
全称: Transistor-Transistor Logic
TTL门电路是双极型集成电路
与分立元件相比，具有如下优点：
速度快
可靠性高
微型化
目前分立元件电路已被集成电路替代
20.3.0 引言

## Slide 32
多发射极晶体管
R1
R2
R4
R3
T1
T2
T3
T4
D1
D3
D2
+UCC
Y
A
B
4kΩ
1.6kΩ
1kΩ
130Ω
20.3.1 TTL与非门电路
1. 电路

## Slide 33
(1) 输入全为高电平 1 (3.6V)
2. 工作原理
T2、T4饱和导通
钳位2.1V
发射结反偏
负载电流
（灌电流）
输入全高 1
输出为低 0
R1
R2
R4
R3
T1
T2
T3
T4
D1
D3
D2
+UCC
Y
A
B
4kΩ
1.6kΩ
1kΩ
130Ω
3.6V
1V
0.3V
截止
20.3.1 TTL与非门电路

## Slide 34
T2、T4 截止
负载电流
（拉电流）
R1
R2
R4
R3
T1
T2
T3
T4
D1
D3
D2
+UCC
Y
A
B
4kΩ
1.6kΩ
1kΩ
130Ω
0.3V
3.6V
1 V
3.6 V
20.3.1 TTL与非门电路
2. 工作原理
(2) 输入端有任一低电平 0 (0.3V)

## Slide 35
有 0 出 1
全 1 出 0
与非逻辑关系
与非门
逻辑表达式
Y = A ∙ B
&
A
B
Y
20.3.1 TTL与非门电路
2. 工作原理

## Slide 36
74LS20、74LS00引脚排列示意图
20.3.1 TTL与非门电路
3. 集成电路

## Slide 37
(1) 电压传输特性
输出电压 UO与输入电压 UI的关系。
电压传输特性
测试电路
20.3.1 TTL与非门电路
4. TTL与非门特性及参数

## Slide 38
电压传输特性
典型值3.6V，
≥2.4V为合格
典型值0.3V，
≤0.4V为合格
输出低电平电压UOL
输出高电平电压UOH和输出低电平电压UOL
(1) 电压传输特性
20.3.1 TTL与非门电路
4. TTL与非门特性及参数
输出高电平电压UOH

## Slide 39
指一个 与非 门能带同类门的最大数目，它表示带负载的能力。对于TTL 与非 门, NO≥ 8。
(3) 平均传输延迟时间 tpd
TTL的 tpd 约为 10 ~ 40ns，此值愈小愈好。
20.3.1 TTL与非门电路
4. TTL与非门特性及参数
(2) 扇出系数NO

## Slide 40
(4) 输入高电平电流 IIH和输入低电平电流 IIL
当某一输入端接高电平，其余输入端接低电平时，流入该输入端的电流，称为高电平输入电流 IIH(A)。
当某一输入端接低电平，其余输入端接高电平时，流出该输入端的电流，称为低电平输入电流 IIL(mA)。
20.3.1 TTL与非门电路
4. TTL与非门特性及参数
Notes: 从目前我们已经学习的电路来看，TTL与非门的输出信号要么是高电平要么是低电平。大家还记得我们之前学过的互补对称功率放大电路吗？只有在需要应用电路的时候电源才提供电能，否则晶体管处于截止状态。那我们的TTL电路是否也有类似的设计呢？

## Slide 41
电路
控制端
R1
R2
R4
R3
T1
T2
T3
T4
D3
D
+UCC
Y
A
B
E
3.6V
20.3.2 三态输出与非门电路

## Slide 42
当控制端为低电平0 时, 输出Y 处于开路状态，
也称为高阻状态。
控制端
R1
R2
R4
R3
T1
T2
T3
T4
D3
D
+UCC
Y
A
B
E
0.3V
1V
1V
T2,T3,T4截止
20.3.2 三态输出与非门电路
电路

## Slide 43
逻辑符号
  0 高阻
0 0 1 1
0 1 1 1
1 0 1 1
1 1 1 0
表示任意态
三态输出与非状态表
A
B
E
Y
功能表
输出高阻
20.3.2 三态输出与非门电路

## Slide 44
三态门应用：
可实现用一条总线分时传送几个不同的数据或控制信号。
1
0
0
A1 B1
20.3.2 三态输出与非门电路

## Slide 45: 第20章 门电路和组合逻辑电路
20.1 数制和脉冲信号
20.2 基本门电路及其组合
20.5 逻辑代数
20.4 CMOS门电路
20.3 TTL门电路
20.6 组合逻辑电路的分析和设计
20.7 加法器
20.8 编码器
20.9 译码器和数字显示

## Slide 46
CMOS门电路：由绝缘栅场效晶体管组成
场效应晶体管：利用电场效应来控制电流的一种半导体器件(电压控制器件)
输出电流：取决于输入电压的大小，基本上不需要信号源提供电流(输入电阻高，且温度稳定性好)
结型场效晶体管
按结构不同场效晶体管有两种:
绝缘栅场效晶体管
注：由于绝缘栅场效晶体管制作工艺简单，便于集成化，且性能优于结型场效晶体管，因此得到广泛应用。
20.4.0 引言

## Slide 47: 绝缘栅场效晶体管
(1) N沟道增强型管的结构
增强型绝缘栅场效晶体管
按工作状态分：增强型和耗尽型两类
按照PN结类型分：N沟道和P沟道
20.4.0 引言
漏极
金属电极
栅极
源极
高掺杂
N
区
D
G
S
SiO
2
绝缘层
P
型硅衬底
N
+
N
+
漏极
金属电极
栅极
源极
高掺杂
N
区
D
G
S
SiO
2
绝缘层
P
型硅衬底
N
+
N
+

## Slide 48
G
S
D
符号：
由于栅极是绝缘的，栅极电流几乎为零，输入电阻很高，最高可达1014 。
由于金属栅极和半导体之间的绝缘层目前常用二氧化硅，故又称金属-氧化物-半导体场效晶体管，简称MOS场效应管。
20.4.0 引言
(1) N沟道增强型管的结构

## Slide 49
由结构图可见， N+型漏区和N+型源区之间被P型衬底隔开，漏极和源极之间是两个背靠背的PN结。
当栅−源极电压UGS = 0 时，不管漏极和源极之间所加电压的极性如何，其中总有一个PN结是反向偏置的，反向电阻很高，漏极电流近似为零。
S
D
20.4.0 引言
(2) N沟道增强型管的工作原理

## Slide 50
当UGS > 0 时，P型衬底中的电子受到电场力的吸引到达表层，填补空穴形成负离子的耗尽层；当UGS >UGS（th）时，还在表面形成一个N型层，称反型层，
即勾通源区和漏
区的N型导电沟
道，将漏极和源
极连接起来。
UGS正值愈高，
导电沟道愈宽。
20.4.0 引言
(2) N沟道增强型管的工作原理

## Slide 51
当 UGS  UGS(th）后，场效晶体管才形成导电沟道,开始导通，若漏–源之间加上一定的电压UDS, 则有漏极电流ID产生。
在一定的漏源极电压UDS下, 使管子由不导通变为导通的临界栅源极电压称为开启电压UGS(th)。
在一定的 UDS 下漏极电流ID的大小与栅源电压UGS有关。所以，场效应管是一种电压控制电流的器件。
20.4.0 引言

## Slide 52
转移特性曲线
输出特性曲线
开启电压UGS(th）
ID/mA
UDS/V
O
UGS= 1V
2V
3V
4V
恒流区
截止区
可变电阻区
20.4.0 引言
(3) 特性曲线

## Slide 53
符号：
结构
增强型绝缘栅场效晶体管只有当|UGS | UGS(th)时才形成导电沟道。
加电压才形成
P型导电沟道
SiO2绝缘层
20.4.0 引言
(4) P沟道增强型

## Slide 54
PMOS管
NMOS管
CMOS 管
(互补对称管)
A= 1 时，T1导通， T2截止，Y = 0
A= 0 时，T1截止， T2导通，Y = 1
Y= A
20.4.1 CMOS非门电路
A
Y
T
2
+
U
DD
T
1
G
G
D
S
S
A
Y
T
2
+
U
DD
T
1
G
G
D
S
S

## Slide 55
T4与T3并联, T1与T2 串联。
当 A、B 都是高电平时,T1 与 T2 同时导通，T4 与 T3 同时截止, 输出Y为低电平。
当A、B中有一个是低电平时，T1与T2中有一个截止，T4与T3中有一个导通,输出 Y 为高电平。
1. 电路
2. 工作原理
20.4.2 CMOS与非门电路

## Slide 56
当 A、B 中有一个是高电平时，T1 与 T2 中有一个导通，T4 与 T3 中有一个截止，输出 Y 为低电平。
当A、B都是低电平时，T1 与 T2 同时截止，T4 与 T3 同时导通；输出 Y 为高电平。
1. 电路
2. 工作原理
+UDD
20.4.3 CMOS或非门电路

## Slide 57
CMOS 与 TTL的性能对比
参数 | CMOS |  | TTL | 
 | 74HC | 74AC | 74LS | 74
高电平下限/V | 4.4 | 4.4 | 2.7 | 2.4
低电平上限/V | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.4
响应时间/ns | 9 | 5.2 | 9.5 | 9
单门功耗/mW | 0.5 | 0.5 | 2 | 10
CMOS门电路的功耗小
CMOS门电路的工作速度已经接近于TTL门电路

## Slide 58: 第20章 门电路和组合逻辑电路
20.1 数制和脉冲信号
20.2 基本门电路及其组合
20.5 逻辑代数
20.4 CMOS门电路
20.3 TTL门电路
20.6 组合逻辑电路的分析和设计
20.7 加法器
20.8 编码器
20.9 译码器和数字显示

## Slide 59
逻辑代数（又称布尔代数），它是分析设计逻辑电路的数学工具。虽然它和普通代数一样也用字母表示变量，但变量的取值只有0，1两种，分别称为逻辑 0和逻辑 1 。这里 0 和 1 并不表示数量的大小，而是表示两种相互对立的逻辑状态。
逻辑代数所表示的是逻辑关系，而不是数量关系。这是它与普通代数的本质区别。
20.5.0 引言

## Slide 60
1. 常量与变量的关系
2. 逻辑代数的基本运算法则
自等律
0-1律
重叠律
还原律
互补律
交换律
20.5.1 逻辑代数运算法则

## Slide 61
普通代数
不适用！
证明:
结合律
分配律
A · 1=A
A A=A
.
20.5.1 逻辑代数运算法则
2. 逻辑代数的基本运算法则

## Slide 62
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
反演律
列状态表证明：
A
B
0
0
0
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
吸收律
(1) A+AB = A
(2) A(A+B) = A
对偶式
20.5.1 逻辑代数运算法则
2. 逻辑代数的基本运算法则

## Slide 63
对偶关系：将某逻辑表达式中的与( • ) 换成或 (+)，或(+)换成与( • )，得到一个新的逻辑表达式，即为原逻辑式的对偶式。若原逻辑恒等式成立，则其对偶式也成立。
证明：
A+AB = A
（3）
（4）
对偶式
（5）
（6）
对偶式
20.5.1 逻辑代数运算法则
2. 逻辑代数的基本运算法则

## Slide 64
表示方法
逻辑式
逻辑状态表
逻辑图
卡诺图
下面举例说明这四种表示方法。
例：有一T形走廊，在相会处有一路灯, 在进入走廊的A、B、C三地各有控制开关，都能独立进行控制。任意闭合一个开关, 灯亮；任意闭合两个开关, 灯灭；三个开关同时闭合，灯亮。设A、B、C代表三个开关(输入变量)；Y 代表灯(输出变量) 。
20.5.2 逻辑函数的表示方法

## Slide 65
1. 逻辑状态表
设：开关闭合其状态为 1 ，断开为 0 。
灯亮状态为 1 ，灯灭为 0。
三输入变量有八种组合状态。
n输入变量有2n种组合状态。
20.5.2 逻辑函数的表示方法

## Slide 66
若输入变量为 1 ，则取输入变量本身(如 A)；
若输入变量为 0， 则取其反变量(如 A )。
2. 逻辑式
取 Y = 1 ( 或Y = 0 ) 列逻辑式。
取 Y = 1
用 与、或、非等运算来表达逻辑函数的表达式。
由逻辑状态表写出逻辑式
一种组合中，输入变量之间是与关系。
0 0 0 0
A B C Y
0 0 1 1
0 1 0 1
0 1 1 0
1 0 0 1
1 0 1 0
1 1 0 0
1 1 1 1
20.5.2 逻辑函数的表示方法

## Slide 67
各组合之间
是或关系
反之，也可由逻辑式列出状态表。
0 0 0 0
A B C Y
0 0 1 1
0 1 0 1
0 1 1 0
1 0 0 1
1 0 1 0
1 1 0 0
1 1 1 1
2. 逻辑式
20.5.2 逻辑函数的表示方法

## Slide 68
3. 逻辑图
20.5.2 逻辑函数的表示方法
Notes: 不管是逻辑式还是逻辑图，都显得较为复杂。显然，有必要对此进行化简

## Slide 69
背景
由逻辑状态表直接写出的逻辑式及由此画出的逻辑图，一般比较复杂
若经过简化，则可使用较少的逻辑门实现同样的逻辑功能
可节省器件，降低成本，提高电路工作的可靠性
化简方法
公式法
卡诺图法
20.5.3 逻辑函数的化简

## Slide 70
1. 用与非门构成基本门电路
(2) 应用与非门构成或门电路
(1) 应用与非门构成与门电路
由逻辑代数运算法则
由逻辑代数运算法则
20.5.3 逻辑函数的化简

## Slide 71
(3) 应用与非门构成非门电路
(4) 用与非门构成或非门电路
由逻辑代数运算法则：
1. 用与非门构成基本门电路
20.5.3 逻辑函数的化简

## Slide 72
(1) 并项法
(2) 配项法
2. 应用逻辑代数运算法则化简
20.5.3 逻辑函数的化简

## Slide 73
(3) 加项法
(4) 吸收法
吸收
2. 应用逻辑代数运算法则化简
20.5.3 逻辑函数的化简

## Slide 74
吸收
吸收
吸收
吸收
2. 应用逻辑代数运算法则化简
20.5.3 逻辑函数的化简
Notes: 运用逻辑代数运算法则化简逻辑表达式还是比较繁琐，于是，一个叫卡诺的人发明了卡诺图，大大提高了广大电子工程师化简逻辑表达式的工作效率

## Slide 75
卡诺图: 是与变量的最小项对应的按一定规则排列的方格图，每一小方格填入一个最小项。
(1) 最小项
对于n 输入变量有2n 种组合, 其相应的乘积项也有 2n 个，则每一个乘积项就称为一个最小项。其特点是每个输入变量均在其中以原变量或反变量形式出现一次，且仅一次。
如：三个变量有 8 种组合，最小项就是8个, 卡诺图也相应有 8 个小方格。
在卡诺图的行和列分别标出变量及其状态。
3. 应用卡诺图化简
20.5.3 逻辑函数的化简

## Slide 76
(2) 卡诺图
任意两个
相邻最小
项之间只
有一个变
量改变
二变量
四变量
三变量
二进制数对应的
十进制数编号
3. 应用卡诺图化简
20.5.3 逻辑函数的化简

## Slide 77
(a) 根据状态表画出卡诺图
如:
将输出变量为1的填入对应的小方格，为0的可不填。
(2) 卡诺图
3. 应用卡诺图化简
20.5.3 逻辑函数的化简

## Slide 78
（b) 根据逻辑式画出卡诺图
将逻辑式中的最小项分别用1填入对应的小方格。如果逻辑式中最小项不全，可不填。
如:
注意：如果逻辑式不是由最小项构成，一般应先化为最小项。
(2) 卡诺图
3. 应用卡诺图化简
20.5.3 逻辑函数的化简

## Slide 79
解：①
(a) 将取值为 1 的相邻小方格圈成圈。
(b) 所圈取值为 1 的相邻小方格的个数应为2n (n = 0， 1， 2…)。
例1.
将 用卡诺图表示并化简。
步骤
1. 卡诺图
2. 合并最小项
3. 写出最简与或逻辑式
(3) 应用卡诺图化简逻辑函数
3. 应用卡诺图化简
20.5.3 逻辑函数的化简

## Slide 80
解：
三个圈最小项分别为
合并最小项
写出简化逻辑式
卡诺图化简法：保留一个圈内最小项的相同变量，而消去相反变量。
(3) 应用卡诺图化简逻辑函数
3. 应用卡诺图化简
20.5.3 逻辑函数的化简

## Slide 81
00
A
BC
1
0
01
11
10
1
1
1
1
解：
写出简化逻辑式
多余
AB
00
01
11
10
CD
00
01
11
10
1
1
1
1
相邻
例2. 应用卡诺图化简逻辑函数
(1)
(2)
3. 应用卡诺图化简
20.5.3 逻辑函数的化简

## Slide 82
解：
写出简化逻辑式
AB
00
01
11
10
CD
00
01
11
10
1
例3. 应用卡诺图化简逻辑函数
1
1
1
1
1
1
1
1
1
含A均填1
画圈三原则
少-圈的个数应最少
大-每个“圈”要最大
新-每个“圈”至少要 包含一个未被圈过的最小项。
3. 应用卡诺图化简
20.5.3 逻辑函数的化简

## Slide 83: 第20章 门电路和组合逻辑电路
20.1 数制和脉冲信号
20.2 基本门电路及其组合
20.5 逻辑代数
20.4 CMOS门电路
20.3 TTL门电路
20.6 组合逻辑电路的分析和设计
20.7 加法器
20.8 编码器
20.9 译码器和数字显示

## Slide 84
组合逻辑电路：任何时刻电路的输出状态只取决于该时刻的输入状态，而与该时刻以前的电路状态无关。
20.6.0 引言
. . .
组合逻辑电路框图
. . .
输入
X1
X2
Xn
Y1
Y2
Yn
组合逻辑电路
输出

## Slide 85
(1) 由逻辑图写出输出端的逻辑表达式
(2) 运用逻辑代数化简或变换
(3) 列逻辑状态表
(4) 分析逻辑功能
已知逻辑电路
确定
逻辑功能
分析步骤：
20.6.1 组合逻辑电路的分析

## Slide 86
例 1：分析下图的逻辑功能。
解：(1) 写出逻辑表达式
(2) 应用逻辑代数化简
反演律
反演律
20.6.1 组合逻辑电路的分析

## Slide 87
(3) 列逻辑状态表
=A B
逻辑式
(4) 分析逻辑功能
逻辑符号
输入相同输出为 0 ，输入相异输出为 1 ，称为异或逻辑关系。这种电路称异或门。
20.6.1 组合逻辑电路的分析

## Slide 88
例 2：某一组合逻辑电路如图所示，试分析其逻辑功能。
解：(1) 由逻辑图写逻辑表达式，并化简
20.6.1 组合逻辑电路的分析

## Slide 89
(2) 由逻辑式列出逻辑状态表
(3) 分析逻辑功能
只当A、B、C 全为 0 或全为 1 时，输出 Y 才为 1，否则为 0 。故该电路为判一致电路，可用于判断三输入端的状态是否一致。
20.6.1 组合逻辑电路的分析

## Slide 90
根据逻辑功能要求
逻辑电路
设计
(1) 由逻辑要求，列出逻辑状态表
(2) 由逻辑状态表写出逻辑表达式
(3) 简化和变换逻辑表达式
(4) 画出逻辑图
设计步骤如下：
20.6.2 组合逻辑电路的设计

## Slide 91
例3：设计一个三人 (A、B、C )表决电路。每人有一按键，如果赞同，按键，表示 1 ；如不赞同，不按键，表示 0 。表决结果用指示灯表示，多数赞同,灯亮为 1 ，反之灯不亮为 0 。
解: (1) 列逻辑状态表
(2) 写出逻辑表达式
取 Y = 1 (或Y = 0 ) 列逻辑式。
对应于Y = 1，若输入变量为 1，则取输入变量本身 ( 如 A ) ；若输入变量为 0 则取其反变量(如 A )。
20.6.2 组合逻辑电路的设计

## Slide 92
在一种组合中，各输入变量之间是与关系。
各组合之间是或关系。
20.6.2 组合逻辑电路的设计

## Slide 93
A
BC
00
1
0
01
11
10
1
1
1
1
(3) 用与非门构成逻辑电路
20.6.2 组合逻辑电路的设计

## Slide 94
三人表决电路
20.6.2 组合逻辑电路的设计

## Slide 95
例 4: 某工厂有A、B、C三个车间和一个自备电站, 站内有两台发电机 G1 和 G2。G1 的容量是 G2 的两倍。如果一个车间开工，只需G2运行即可满足要求；如果两个车间开工, 只需 G1 运行，如果三个车间同时开工，则G1和 G2均需运行。试画出控制G1和 G2运行的逻辑图。
设 A、B、C分别表示三个车间的开工状态，开工为 1 ，不开工为 0 ；G1和 G2运行为 1，不运行为 0 。
解：(1) 根据逻辑要求列状态表
首先假设逻辑变量、逻辑函数取0、 1 的含义。
20.6.2 组合逻辑电路的设计

## Slide 96
逻辑要求：如果一个车间开工，只需G2运行即可满足要求；如果两个车间开工，只需G1运行；如果三个车间同时开工，则G1和 G2均需运行。
开工
1
不开工
0
运行
1
不运行
0
0
1
1
1
0
0
1
0
1
0
0
0
1
1
0
1
20.6.2 组合逻辑电路的设计

## Slide 97
(2) 由状态表写出逻辑式
A
BC
00
1
0
01
11
10
1
1
1
1
或由卡诺图可得相同结果
(3) 化简逻辑式可得
20.6.2 组合逻辑电路的设计

## Slide 98
(4) 用与非门构成逻辑电路
由逻辑表达式画出卡诺图，由卡图诺可知，该函数不可化简。
20.6.2 组合逻辑电路的设计

## Slide 99
(5) 画出逻辑图
20.6.2 组合逻辑电路的设计

## Slide 100: 第20章 门电路和组合逻辑电路
20.1 数制和脉冲信号
20.2 基本门电路及其组合
20.5 逻辑代数
20.4 CMOS门电路
20.3 TTL门电路
20.6 组合逻辑电路的分析和设计
20.7 加法器
20.8 编码器
20.9 译码器和数字显示
Notes: 在数字电路中，常用的组合逻辑电路有加法器、编码器、译码器、数据分配器和数据选择器等。下面几节分别介绍这几种典型组合逻辑电路的基本结构、工作原理和使用方法。

## Slide 101
二进制计数规则：0，1两个数码，“逢二进一”。
在数字系统，尤其是在计算机的数字系统中，二进制加法器是它的基本部件之一。
加法器: 实现二进制加法运算的电路。
20.7.0 引言
半加器
全加器

## Slide 102
半加：实现两个一位二进制数相加，不考虑来自低位的进位。
A
B
两个输入
表示两个同位相加的数
两个输出
S  表示半加和
C  表示向高位的进位
逻辑符号
半加器：
20.7.1 半加器

## Slide 103
半加器逻辑状态表
逻辑表达式
逻辑图
&
=1
A
B
S
C
20.7.1 半加器

## Slide 104
输出
 表示本位和
 表示向高位的进位
Ci
Si
全加：实现两个 1 位二进制数相加，且考虑来自低位的进位。
逻辑符号
全加器：
输入
Ai
 表示两个同位相加的数
Bi
Ci-1
 表示低位来的进位
20.7.2 全加器

## Slide 105
(1) 列逻辑状态表
(2) 写出逻辑式
20.7.2 全加器

## Slide 106
半加器构成的全加器
20.7.2 全加器

## Slide 107: 第20章 门电路和组合逻辑电路
20.1 数制和脉冲信号
20.2 基本门电路及其组合
20.5 逻辑代数
20.4 CMOS门电路
20.3 TTL门电路
20.6 组合逻辑电路的分析和设计
20.7 加法器
20.8 编码器
20.9 译码器和数字显示
Notes: 在数字电路中，常用的组合逻辑电路有加法器、编码器、译码器、数据分配器和数据选择器等。下面几节分别介绍这几种典型组合逻辑电路的基本结构、工作原理和使用方法。

## Slide 108
编码：把二进制码按一定规律编排，使每组代码具有一个特定的含义。
n 位二进制代码有 2n 种组合, 可以表示 2n 个信息。
要表示N个信息所需的二进制代码应满足
2n N

20.8.0 引言
编码器：具有编码功能的逻辑电路。

## Slide 109
将输入信号编成二进制代码的电路。
2n路
n位
编码器
多路高低电平信号
二进制代码
20.8.1 二进制编码器

## Slide 110
例：设计一个编码器，满足以下要求：
(1) 将 I0、I1、…、I7 8个信号编成二进制代码。
(2) 编码器每次只能对一个信号进行编码，不允许两
个或两个以上的信号同时有效。
(3) 设输入信号高电平有效。
解：(1) 分析要求：
输入有 8 个信号，即 N = 8，根据 2n≥N 的关系, 即 n = 3，即输出为三位二进制代码。
20.8.1 二进制编码器

## Slide 111
(2) 列编码表
20.8.1 二进制编码器

## Slide 112
(3) 写出逻辑式并转换成与非式
Y2 = I4 + I5 + I6 +I7
= I4 I5 I6 I7
.
.
.
= I4+ I5+ I6+ I7
Y1 = I2+I3+I6+I7
= I2 I3 I6 I7
.
.
.
= I2 + I3 + I6+ I7
Y0 = I1+ I3+ I5+ I7
.
.
.
= I1 I3 I5 I7
= I1 + I3+ I5 + I7
20.8.1 二进制编码器

## Slide 113
(4) 画出逻辑图
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
20.8.1 二进制编码器

## Slide 114
将十进制数 0~9 编成二进制代码的电路。
表示十进制数
4位
10路
编码器
多路高低电平信号
二进制代码
20.8.2 二-十进制编码器

## Slide 115
8421码编码表
0
0
0
输 出
输 入
Y1
Y2
Y0
0 (I0)
1 (I1)
2 (I2)
3 (I3)
4 (I4)
5 (I5)
6 (I6)
7 (I7)
8 (I8)
9 (I9)
Y3
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
20.8.2 二-十进制编码器
1. 8421编码

## Slide 116
写出逻辑式并化成或非和与非式
Y3 = I8+I9
.
= I4 +I6 I5 +I7
Y2 = I4 +I5 +I6 +I7
Y0 = I1 +I3 +I5 +I7 +I9
.
= I1+I9 I3+I7 I5+I7
.
.
= I2 +I6 I3+I7
Y1 = I2 +I3 +I6 +I7
20.8.2 二-十进制编码器
1. 8421编码

## Slide 117
逻辑图
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
0
1
0
0
20.8.2 二-十进制编码器
1. 8421编码

## Slide 118
法二：
20.8.2 二-十进制编码器
1. 8421编码

## Slide 119
0
0
1
1
0
0
20.8.2 二-十进制编码器
1. 8421编码
Notes: 从图中我们可以看出，每次只能有一个输入端上有信号，假如同时有两个输入端信号有效，会出现什么现象

## Slide 120
当有两个或两个以上的信号同时输入编码电路，电路只能对其中一个优先级别高的信号进行编码。
即允许几个信号同时有效，但电路只对其中优先级别高的信号进行编码，而对其他优先级别低的信号不予理睬。
20.8.2 二-十进制编码器
2. 二-十进制优先编码器

## Slide 121
74LS4147 编码器功能表
20.8.2 二-十进制编码器
2. 二-十进制优先编码器
I
9
Y
0
I
8
I
7
I
6
I
5
I
4
I
3
I
2
I
1
Y
1
Y
2
Y
3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
输
入
(
低电平有效
)
输
出
(
8421
反码
)
0
´
´
´
´
´
´
´
´
0 1 1 0
1
0
´
´
´
´
´
´
´
0 1 1 1
1 1
0
´
´
´
´
´
´
1 0 0 0
1 1 1
0
´
´
´
´
´
1 0 0 1
1 1 1 1
0
´
´
´
´
1 0 1 0
1 1 1 1 1
0
´
´
´
1 0 1 1
1 1 1 1 1 1
0
´
´
1 1 0 0
1 1 1 1 1 1 1
0
´
1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1
0
1 1 1 0
I
9
Y
0
I
8
I
7
I
6
I
5
I
4
I
3
I
2
I
1
Y
1
Y
2
Y
3
输
入
(
低电平有效
)
输
出
(
8421
反码
)
0
1
0
0
0
0
0
0
0

## Slide 122
例: 74LS147集成优先编码器(10线–4线)
74LS147引脚图
低电平
有效
20.8.2 二-十进制编码器
2. 二-十进制优先编码器

## Slide 123: 第20章 门电路和组合逻辑电路
20.1 数制和脉冲信号
20.2 基本门电路及其组合
20.5 逻辑代数
20.4 CMOS门电路
20.3 TTL门电路
20.6 组合逻辑电路的分析和设计
20.7 加法器
20.8 编码器
20.9 译码器和数字显示
Notes: 译码是编码的反过程。它是将代码的组合译成一个特定的输出信号。

## Slide 124
8个
3位
译码器
二进制代码
高低电平信号
20.9.1 二进制译码器

## Slide 125
状 态 表
例：三位二进制译码器（输出高电平有效）
20.9.1 二进制译码器

## Slide 126
写出逻辑表达式
Y0=A B C
Y1=A B C
Y2=ABC
Y3=A B C
Y7=A B C
Y4=A BC
Y6=A B C
Y5=A B C
20.9.1 二进制译码器

## Slide 127
逻辑图
0 1 1
1 0 0
0
1
0
0
0
0
0
0
20.9.1 二进制译码器

## Slide 128
例：利用译码器分时将采样数据送入计算机。
译码器工作。
20.9.1 二进制译码器

## Slide 129
工作原理：(以A0A1= 00为例)
0
0
0
脱离总线
数据
全为1
20.9.1 二进制译码器

## Slide 130
双 2线–4 线译码器
Y0~Y3是输出端
A0、A1是输入端
S 是使能端
20.9.1 二进制译码器

## Slide 131
74LS139型译码器功能表
74LS139型译码器
双 2线–4 线译码器中：
A0、A1是输入端。
Y0~Y3是输出端。
S 是使能端。
输出低电平有效。
S = 0时译码器工作。
20.9.1 二进制译码器

## Slide 132
在数字电路中，常常需要把运算结果用十进制数显示出来，这就要用显示译码器。
20.9.2 二-十进制显示译码器

## Slide 133
20.9.2 二-十进制显示译码器

## Slide 134
1. 半导体数码管
由七段发光二极管构成
g
f
e
d
c
b
a
低电平时发光
高电平时发光
共阳极接法
共阴极接法
20.9.2 二-十进制显示译码器

## Slide 135
2. 七段显示译码器
1
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1
20.9.2 二-十进制显示译码器

## Slide 136
七段显示译码器状态表
g
f
e
d
c
b
a
20.9.2 二-十进制显示译码器

## Slide 137
七段译码器和数码管的连接图
74LS247型译码器
引脚排列图
20.9.2 二-十进制显示译码器

## Slide 138
P289-20.2.4
P290-20.3.2
P291-20.5.9 (3)，P291-20.5.11，P291-20.5.12(4)
P293-20.6.17
P295-20.7.1
P295-20.8.1
P296-20.9.4
作业