## Slide 1
第14章 半导体器件
14.3 二极管
14.4 稳压二极管
14.5 双极型晶体管
14.2 PN结及其单向导电性
14.1 半导体的导电特性
14.6 光电器件

## Slide 2
第14章 半导体器件
14.3 二极管
14.4 稳压二极管
14.5 双极型晶体管
14.2 PN结及其单向导电性
14.1 半导体的导电特性
14.6 光电器件

## Slide 3
物质的导电性决定于原子结构，最外层电子数越少，导电性越强。
导体：一般为低价元素（如铜、铁、铝等）
绝缘体：一般为高价元素（如惰性气体）或高分子物质（如塑料、橡胶）
半导体：导电性能介于导体和绝缘体之间，如硅（Si）和锗（Ge），他们均为4价元素
14.1 半导体的导电特性

## Slide 4
掺杂性：往纯净的半导体中掺入某些杂质，导电能力明显改变
(可做成各种不同用途的半导体器件，如二极管、晶体
管和晶闸管等）。
光敏性：当受到光照时, 导电能力明显变化
(可做成各种光敏元件,如光敏电阻、光敏二极管、
光敏晶体管等)。
热敏性：当环境温度升高时，导电能力显著增强
(可做成温度敏感元件，如热敏电阻)。
14.1 半导体的导电特性

## Slide 5
14.1.1 本征半导体
完全纯净的、晶格完整的半导体，称为本征半导体。
晶体中原子的排列方式
硅单晶中的共价键结构
共价健
共价键中的两个电子，称为价电子。
价电子

## Slide 6
价电子
价电子在获得一定能量(温度升高或受光照)后, 即可挣脱原子核的束缚，成为自由电子(带负电), 同时共价键中留下一个空位，称为空穴（带正电）。
本征半导体的导电机理
这一现象称为本征激发。
温度愈高，晶体中产生的自由电子便愈多。
自由电子
在外电场的作用下, 空穴吸引相邻原子的价电子来填补，而在该原子中出现一个空穴，其结果相当于空穴的运动(相当于正电荷的移动)。
空穴
14.1.1 本征半导体

## Slide 7
本征半导体的导电机理
当半导体两端加上外电压时，在半导体中将出现两部分电流：
(1) 自由电子作定向运动 电子电流
(2) 价电子递补空穴 空穴电流
注意：
(1) 本征半导体中的载流子数目极少,其导电性能很差;
(2) 温度愈高，载流子的数目愈多, 半导体的导电性能也就愈好。所以，温度对半导体器件性能影响很大。
自由电子和空穴都称为载流子。
自由电子和空穴成对地产生的同时, 又不断复合。在一定温度下，载流子的产生和复合达到动态平衡，半导体中的载流子便维持一定的数目。
14.1.1 本征半导体

## Slide 8
14.1.2 N型半导体和P 型半导体
掺杂后自由电子数目大量增加，自由电子导电成为这种半导体的主要导电方式，称为电子半导体或N型半导体。
掺入五价元素
多余电子
磷原子
在常温下即可变为自由电子
失去一个电子变为正离子
在本征半导体中掺入微量的杂质 (某种元素) , 形成杂质半导体。
在N 型半导体中自由电子是多数载流子，空穴是少数载流子。
P+

## Slide 9
14.1.2 N型半导体和P 型半导体
掺杂后空穴数目大量增加，空穴导电成为这种半导体的主要导电方式，称为空穴半导体或 P 型半导体。
掺入三价元素
在P 型半导体中空穴是多数载流子, 自由电子是少数载流子。
B–
硼原子
接受一个电子变为负离子
空穴
无论N型或P型半导体都是中性的，对外不显电性。

## Slide 10
第14章 半导体器件
14.3 二极管
14.4 稳压二极管
14.5 双极型晶体管
14.2 PN结及其单向导电性
14.1 半导体的导电特性
14.6 光电器件

## Slide 11
14.2.1 PN结的形成
多子的扩散运动
内电场
少子的漂移运动
浓度差
P 型半导体
N 型半导体
空间电荷区也称 PN 结。
扩散和漂移这一对相反的运动最终达到动态平衡，空间电荷区的厚度固定不变。
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
－
－
－
－
－
－
－
－
形成空间电荷区
内电场越强，漂移运动越强，而漂移使空间电荷区变薄。
扩散的结果使空间电荷区变宽。

## Slide 12: 14.2.2 PN结的单向导电性
1. PN 结加正向电压 (正向偏置)
P接正、N接负
内电场被削弱，多子的扩散加强,形成较大的扩散电流。
PN 结加正向电压时，PN结变窄，正向电流较大，正向电阻较小，PN结处于导通状态。
PN 结变窄
外电场
IF
内电场
P
N
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
–
U

## Slide 13: 2. PN 结加反向电压 (反向偏置)
PN 结变宽
外电场
内电场被加强，少子的漂移加强，由于少子数量很少,形成很小的反向电流。
IR
P接负、N接正
温度越高少子的数目越多，反向电流将随温度增大。
PN 结加反向电压时，PN结变宽，反向电流较小，反向电阻较大，PN结处于截止状态。
内电场
P
N
+
+
+
－
－
－
－
－
－
+
+
+
+
+
+
+
+
+
－
－
－
－
－
－
－
－
－
+
+
+
+
+
+
－
－
－
+
–
U
14.2.2 PN结的单向导电性

## Slide 14
结论：PN结具有单向导电性
PN 结加正向电压时，处于导通状态；加反向电压时，处于截止状态。
结论：PN结具有单向导电性
结论：PN结具有单向导电性
14.2.2 PN结的单向导电性